Поставщик ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КИПЯТИЛЬНИК из нержавеющей стали Серия АН,WB Руководство по эксплуатации МЛ13

Руководство по эксплуатации

Идеальное оборудование для приготовления кипячёной питьевой воды.

Используются на предприятиях общественного питания.

Данная продукция исполнена согласно стандартам: GB 4706/10-1992                GB 4706/36-1997

I. ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ

Данный электрический кипятильник воды из нержавеющей стали обладает передовой конструкцией, внешним красивым видом, удобством в пользовании, автоматическим контролем температуры, высоким тепловым эффектом, гигиеничной надежностью и другими особенностями, он  предназначен для использования в организациях, на заводах, шахтах, гостиницах, столовых, школах и других предприятиях системы общественного питания, он заменяет традиционный термостат и является идеальным оборудованием для кипячения воды. Электрический кипятильник является устройством “открытого типа”, после кипения воды пар может самостоятельно выпускаться, он может долго сохранять тепло.

II. СПОСОБ ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием необходимо проверить напряжение и розетку, совпадают ли они с требованием продукции. Розетка электропитания должна иметь надежное заземление.

2. При наполнении кипятильника водой рекомендуется на 5 см. не доливать до горлышка, во избежание выплёскивания воды при кипении.

3. Каждый раз перед использованием необходимо проверить наличие воды в кипятильнике, во избежание нагрева пустого кипятильника.

4. Во время кипения воды нельзя касаться рукой кипятильника, во избежание ожога.

5. Терморегулятор уже отрегулирован при выпуске продукции на заводе, обычно потребителю не надо регулировать, однако, из-за разных климатических условий в разных районах или из-за тряски при транспортировке произошло отключение уже отрегулированного терморегулятора, это может вызывать недокипение или непрерывное кипение. В данном случае потребитель может отрегулировать терморегулятор до желаемой температуры (подробно смотрите выключатель регулировки температуры), при вращении ручки регулятора по часовой стрелке прибавляется температура, против часовой стрелке – снижается температура.

6. При включении источника питания начинается кипячение воды, в это время загорается красная лампочка, это означает что кипятильник нормально работает, если красная лампочка погаснет, то это означает, что вода готова к использованию.

III.  ВНИМАНИЕ

1. При присоединении кипятильника к источнику питания, необходимо применять провод сечением более 1,5 мм² с изоляцией.

2. Провод заземления необходимо присоединить к проводящему объекту по установленному правилу безопасности.

3. Поддерживать количество воды в кипятильнике не ниже максимальной точки нагревательной трубки, во избежание сухого нагрева. Если не нужно сохранения тепла, то необходимы отсоединить вилку с целью экономии воды и безопасности.

IV.  ТИП ПРОДУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Тип продукции | Номиналь- ное напря- жение, В | Номиналь- ная час- тота, Гц | Номиналь- ная мощ- ность, Вт | Номиналь ный ток, А | Ёмкость Л | Габаритные размеры (мм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АН-15 | 220 | 50 | 1500 | 6,8 | 12,0 | 280*400 |
| АН-18 | 220 | 50 | 1800 | 8,2 | 19,8 | 330*440 |
| АН-19 | 220 | 50 | 1900 | 8,62 | 30,8 | 360*450 |
| АН-25 | 220 | 50 | 2500 | 11,4 | 47,8 | 390*550 |
| WB-10 | 220 | 50 | 1600 | 11.5 | 10 | 390x423 |

!!!   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед использованием необходимо обеспечить хорошее безопасное заземление.

- При уровне воды выше нагревательной трубки, можно включить источник питания, после работы отключить вилку от розетки.

- Нельзя касаться кипятильника рукой. При кипении нельзя передвигать кипятильник во избежание ожогов.

| Дополнительные сведения о товаре 1. Сертификат соответствия № РОСС CN. МЛ13.А06841Выдан органом по сертификации продукции АНОО по сертификации продукции и систем качества «ЕВРОСТАНДАРТ» 2. Изготовитель: Haisland machinery Co., Limited, Китай МЛ13 3. Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», Юр.адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Железнодорожная,24 Фактический адрес: 350010, г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1 4. Срок службы товара – 5 лет. 5. Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»: |
| --- |
| Город Адрес Телефон, электр. почта г. Краснодар ул. Ростовское шоссе, 68/1 (861) 272-47-19, 271-37-05, (903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-98-31, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 www.pteh.biz г. Самара ул. Авроры 110, корп. ХАРД (эксперим. мастерские) тел. (846) 922-52-17, 221-06-17, samara@zavod-pt.ru г. Сочи ул. Донская 9 тел. (8622) 95-54-15, 38-82-98, 96-88-96, 96-83-40, 96-83-41, sochi@zavod-pt.ru г. Екатеринбург пл.1-й Пятилетки, лит 61 въезд с ул.Лукиных тел. (912) 213-75-98, (922) 113-05-17, ekt@zavod-pt.ru |
| По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, (861) 272-47-19, 271-37-05,(903) 457-75-57, т./ф.: (861) 228-9831, 228-98-32, 228-98-24, 228-98-21 Официальные представительства компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»: |  |
| Город Адрес Телефон, электр. почта г. Люберцы ул. Электрификации, 26 В (495)589-59-41,518-75-94, moscow@zavod-pt.ru г. Санкт-Петербург Шоссе Революции 84 литер Е (911) 922-91-04, (812)982-35-55, spb@zavod-pt.ru г. Казань ул. Короленко 120 (843) 214-46-23, 297-88-85, (904) 671-96-54, kazan@zavod-pt.ru г. Ростов-на-Дону ул. Курская 12 А тел. (863) 275-91-70, 256-3-444, rnd@zavod-pt.ru г. Саратов ул. Астраханская 43 тел. (8452) 935-760, 987-746, saratov@zavod-pt.ru г. Воронеж ул. Дружинников 5 Б тел. (4732) 517-211, 323-606, 502-161, 502-181, vobs@zavod-pt.ru г. Ставрополь ул. Октябрьская 184, Бизнес-центр «Восход», 5 корпус тел. (928) 014-38-49, (8652) 42-16-57, stv@zavod-pt.ru г. Волгоград ул. Домостроителей 11, тел. (8442) 987-313, 987-547, volg@zavod-pt.ru г. Н. Новгород ул. Памирская 11, лит К тел. (831) 415-31-06, 220-58-52, (950) 353-44-01, nn@zavod-pt.ru г. Уфа ул. Ростовская 18, лит. А тел. (347) 294-46-36, 293-35-36, (987) 25-44-636, ufa@zavod-pt.ru г. Пермь ул. Героев Хасана 68 тел. (342) 276-44-42, (922) 64-60-162, perm@zavod-pt.ru г. Новосибирск ул.Большая 256 тел. (383) 325-33-60, (913) 781-70-28 , (961) 228-72-22, (913) 781-87-19, nsk@zavod-pt.ru г. Красноярск ул. Северное шоссе 25 (391) 258-22-85, (391) 272-28-82, (391) 226-68-70, kry@zavod- pt.ru |  |